Le « MI-Bus » est composé de 20 conducteurs sur lequels sont connectés des connecteurs IDC femelles 2X20 contacts au pas de 2,54 mm. Ces 20 conducteurs sont placés sur des cartes de type « Eurocard », et toutes les cartes du MI-Bus ont une largeur de 10 cm. En règle générale, les cartes MI-Bus sont fabriquées sur le standrard ½ Eurocard, soit 8 cm de longeur.

Ce principe de travail permet l'utilisation de connecteurs et de cable « lowcost » 40 broches de type disque-dur IDE de PC.

Toutes les cartes du MI-Bus se connectent entre-elles. Au Minimum, une application MI-Bus sera composée de la carte d'alimentation, d'une carte contrôleur et au moins une carte d'application.

Les cartes MI-Bus sont subdivisée en trois catégories :

1 – Les cartes Fond-de-panier.
- Carte d'alimentation et carte Bus.
2 – Les cartes contrôleur.
- Actuellement Stamp2, Propeller & ATMega 16 / 32.
3 – Les cartes applications.
- Toutes sortes de cartes qui seront détaillées plus loin dans ce document.

Voiçi la définition des 20 contacts du « MI-Bus »

N° de ligne	Nom	Type	Description
1	P00	I/O	port 1 – Bit 0
2	P01	I/O	port 1 – Bit 1
3	P02	I/O	port 1 – Bit 2
4	P03	I/O	port 1 – Bit 3
5	P04	I/O	port 1 – Bit 4
6	P05	I/O	port 1 – Bit 5
7	P06	I/O	port 1 – Bit 6
8	P07	I/O	port 1 – Bit 7
9	P08	I/O	port 2 – Bit 0
10	P09	I/O	port 2 – Bit 1
11	P10	I/O	port 2 – Bit 2
12	P11	I/O	port 2 – Bit 3
13	P12	I/O	port 2 – Bit 4
14	P13	I/O	port 2 – Bit 5
15	P14	I/O	port 2 – Bit 6
16	P15	I/O	port 2 – Bit 7
17	+5V	PWR	Alimentation 5 Volts / 1 Ampère
18	Reset	I/O	Reset du système par mise à la masse
19	GND	PWR	Masse du système
20	+12V	PWR	Alimentation 12 Volts / 1 Ampère